# BASCOM Servo mit Timer ansteuern (PMW)
' PWM mit Timer: Servoansteuerung. 2 Servos unabhängig ansteuern. ' In: - ' Out: b.1 PWM-Signal 1 (f_PWM ca. 61 Hz -> T_PWM ca. 16 ms) ' Out: b.2 PWM-Signal 2 (f_PWM ca. 61 Hz -> T_PWM ca. 16 ms) ' $regfile = "m8def.dat" 'Chip: ATmega8 $crystal = 1000000 'Frequenz: 1 MHz $swstack = 50 $hwstack = 50 $framesize = 50 Config Portb.1 = Output Config Portb.2 = Output 'fuer PWM/Analogausgabe Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 8 Servo1 Alias Pwm1a Servo2 Alias Pwm1b Dim Position As Word Const Links = 895 '2 ms Const Rechts = 960 '1 ms Do Servo1 = Rechts Servo2 = Rechts Wait 2 Servo1 = Links Servo2 = Links For Position = Links To Rechts Step 5 Servo2 = Position Waitms 100 Next Position Loop End